МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России _________________С.И.Иванов "_29_"___мая______2002 г. №___11-3/160-09_ |
| --- | --- |

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства “ТРН 5225” (Терралин)

фирмы “Шюльке и Майр ГмбХ” (Германия)

| СОГЛАСОВАНО Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной комиссии по МИБП, Д и ПКС Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России, академик РАМН _______________М.Г.Шандала " 18_"___04_____2002 г. |  |
| --- | --- |

Москва, 2002 г.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «ТРН 5225» (Терралин)

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологни Минздрава России.

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Панкратова Г.П., Закона И.М., Новикова Э.А.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Настоящие методические указания вводятся взамен № 01-19/19-113 от 31.08.95г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ТРН 5225» представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета со спиртовым запахом, хорошо смешивающуюся с водой. В состав средства в качестве действующих веществ входят: бензалконий хлорид 20 % и феноксипропанол - 35 %.

Срок годности средства - 3 года при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от 0 до +40 оС.

Средство выпускается во флаконах объемом 2 л, канистрах объемом 5 л, 10 л, 200 л.

1.2. Средство «ТРН 5225» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида, моющими свойствами. Растворы средства не портят обрабатываемые объекты.

1.3. Средство «ТРН 5225» при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз; сенсибилизирующие свойства не выявлены. Рабочие растворы оказывают умеренное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз.

1.4. Средство «ТРН 5225» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования при бактериальных (включая туберкулез), вирусных инфекциях и кандидозах в лечебно-профилактических, детских учреждениях, на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала путем смешивания средства с питьевой водой в соответствии с расчетом, приведенным в табл. 1.

Таблица 1.

## Приготовление рабочего раствора средства

| Концентрация рабочего раствора (%): | Количества средства (мл) и воды (мл), необходимые для приготовления раствора объемом: |
| --- | --- |
| по препарату | по бензалконий | по | 1 л | 10 л |
|  | хлориду | феноксипропанолу | Средство | вода | Средство | вода |
| 1,0 | 0,2 | 0,35 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,4 | 0,7 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 5,0 | 1,0 | 1,75 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства «ТРН 5225» применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, санитарно-технического оборудования. Нельзя обрабатывать поверхности из акрилового стекла!

Режимы дезинфекции объектов растворами средства представлены в таблице 2.

3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель протирают ветошью, смоченной раствором средства, санитарно-техническое оборудование чистят с помощью щетки или ерша. Норма расхода раствора средства при обработке поверхностей составляет 100 мл/м2 поверхности, санитарно-технического оборудования - 150 мл/м2 поверхности. По окончании дезинфекции поверхности и санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Таблица 2.

## Режимы дезинфекции растворами средства «ТРН 5225»

| Вид инфекции | Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззара-живания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза) | Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 30 | Протирание |
| Туберкулез | Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарно- техническое оборудование | 5,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Вирусные | Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарно- техническое оборудование | 2,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Кандидозы | Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарно- техническое оборудование | 1,0 | 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Применение рабочих растворов средства не требует использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Все работы со средством и его растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. При работе со средством избегать попадания его на кожу и в глаза.

4.3. Хранить средство в темном сухом прохладном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных средств.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При нарушении мер предосторожности возможно появление признаков побочного действия в виде раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

5.2. При случайном попадании средства на кожу - обильно смыть его водой с мылом.

5.3. При случайном попадании средства в глаза - промыть их под струей воды; при раздражении глаз - закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид).

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ТРН 5225»

6.1. Контролируемые показатели

Согласно спецификации   контролируются показатели качества, указанные в таблице 3.

Таблица 3.

## Показатели качества дезинфицирующего средства «ТРН 5225»

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-желтого цвета |
| Запах | Спиртовый |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 1,010-1,021 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,445-1,467 |
| Массовая доля феноксипропанола, % | 31,5-38,5 |
| Массовая доля бензалконий хлорида, % | 18,0-22,0 |

6.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид определяют визуально, запах органолептически. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

6.3. Определение плотности

Плотность при 20°С измеряют гравиметрически по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности»

6.4. Измерение массовой доли феноксипропанола

Измерение массовой доли феноксипропанола основано на методе газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, хроматографированием пробы в режиме программирования температуры и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

6.4.1. Средства измерения, оборудование

- Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным
детектором, автосамплером, системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера

- Хроматографическая колонка длиной 90 см, внутренним диаметром 2 мм,
заполненная сорбентом Карбосфер с 0,1% AT-1000

- Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом
взвешивания 200 г

- Мембранный фильтр Сарториус 100-N-25, размер пор 0,45 мкм

- Пипетки вместимостью 10 мл

6.4.2. Реактивы

- феноксипропанол ч.д.а. - аналитический стандарт

- 1-гексанол - внутренний стандарт

- Этилацетат х.ч.

- Кизельгель

- Азот - газ-носитель

- Водород газообразный

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора

6.4.3. Растворы

- Приготовление градуировочного раствора:

в ампулу вместимостью 20 мл, содержащую 3 г кизельгеля помещают около 0,1500 г

1-гексанола и 0,1100 г феноксипропанола, взвешенных с аналитической точностью, добавляют 10 мл этилацетата и перемешивают в течение 10 мин. Раствор фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф.

Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков феноксипропанола и 1-гексанола (внутреннего стандарта), вычисляют относительный градуировочный коэффициент для феноксипропанола.

6.4.4. Условия хроматографирования:

- температура испарителя 260 °С; детектора 260 °С;
- температура колонки - программа: 130°С ; 8°С/мин. > 225 °С,

- объем хроматографируемои дозы 0,2 мкл;

- объемная скорость азота 25 мл/мин; водорода и воздуха - в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа.

6.4.5. Выполнение измерений

### В ампулу вместимостью 20 мл, содержащую 3 г кизельгеля помещают 0,15 г

1-гексакола и 0,30 г испытуемого средства, взвешенных с аналитической точностью, и добавляют 10 мл этилацетата. Ампулу со смесью встряхивают в течение 10 мин., затем фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф.

Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков феноксипропанола и 1-гексанола (внутреннего стандарта).

6.4.6. Обработка результатов измерений

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент К по формуле:

М / МВН.СТ.

К = ——————  ,

S / SВН.СТ.

где 	S – площадь хроматографического пика феноксипропанола в градуировочном растворе;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика внутреннего стандарта в  градуировочном растворе;

М – масса феноксипропанола в градуировочном растворе, г;

МВН.СТ. – масса внутреннего стандарта в градуировочном растворе, г.

Массовую долю определяемого вещества (Х, %) вычисляют по формуле:

К • S • МВН.СТ. • 100

X = ——————————  ,

SВН.СТ. • m

где 	S – площадь хроматографического пика феноксипропанола в испытуемом растворе;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика внутреннего стандарта, внесенного  в испытуемый раствор;

МВН.СТ. – масса внутреннего стандарта, внесенного в испытуемую пробу, г.

m – масса испытуемой пробы, г;

К – относительный градуировочный коэффициент.

Рабочий градуировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.

6.5.  Измерение  массовой доли  бензалконий хлорида  (алкилдиметилбензиламмоний хлорида)

Измерение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида проводят методом двухфазного титрования с индикатором метиленовым синиим.

6.5.1. Оборудование, реактивы, растворы.
- Весы лабораторные общего назначения
- Бюретка

- Цилиндры мерные

- Колбы мерные, колбы конические

- Пипетки

- Хлороформ, напр. E.Merk арт.2445

- Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), напр. E.Merk арт.2969

- Натрий сернокислый (10-гидр.), напр. E.Merk арт.6648

- Метиленовый синий, напр. E.Merk арт.6040

- Кислота серная, конц., напр. E.Merk арт.731

- Вода дистиллированная,

- Раствор для титрования - 0,004 н раствор натрия додецилсульфата - 1,1600 г додецилсульфата натрия (99,2%) растворяют в воде и переносят в мерную колбу на 1000 мл. При использованиии натрия додецилсульфата другой степени чистоты определяют поправочный коэффициент с помощью стандартного образца додецилсульфата натрия (ГСО N 7348-96).

- Раствор индикатора : 60,0 мл 0,1 % водного раствора метиленового синего; 13,6 мл серной кислоты; 226,0 г сульфата натрия, вода до 2л.

6.5.2. Проведение анализа

Взвешивают 0,65-0,75 г средства с точностью 0,0002 г, переносят в мерную колбу на 100 мл, доводят водой до метки и перемешивают. 10 мл этого раствора переносят с помощью пипетки в цилиндр или коническую колбу (можно использовать мерную колбу), прибавляют воды до 50 мл и добавляют 17 мл хлороформа, 25 мл раствора индикатора. Титруют 0,004 н раствором лаурилсульфата натрия до уравнивания цвета обоих фаз; при титровании пробу интенсивно встряхивают и ждут разделения фаз (точку конца титрования легче увидеть, если держать цилиндр под углом над белой подложкой).

6.5.3. Обработка результатов.

Массовую долго алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах рассчитывают по формуле:

V • 0,001416 • 10 • 100

X = ————————————  ,

m

где 	V – объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

0,001416 -масса алкилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора лаурилсульфата натрия концентрации точно С(C12H25SO4Na) = 0,004 мг-экв/см3, г;

m - масса средства, г.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения ± 8% при доверительном интервале вероятности Р = 0,95.

"СОГЛАСОВАНО"

Представитель фирмы

"Шюльке и Майр ГмбХ" (Германия)

в странах СНГ                  Аксёнов В.А.